## Slide 1: 9.1 基本交流放大电路
1、电路组成
2、工作原理

## Slide 2
1、电路组成
1.合理的直流偏置电路：
发射结正偏,集电结反偏。
2.能使交流信号有效的输入、输出。
组成 原则

## Slide 3
1、电路组成
直流电源
基极 电阻
输入 电容
RB
RC
UCE
UBE
+
－
－
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
－
ui
+
－
u0
集电极电阻
三极管：电流放大
输出电容

## Slide 4
耦合电容的作用
负载
信号源
1、电路组成
RB
RC
UCE
UBE
+
－
－
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
－
ui
+
－
u0
C1 用来隔断放大电路与信号源之间的直流通路。

## Slide 5
耦合电容的作用
负载
信号源
1、电路组成
RB
RC
UCE
UBE
+
－
－
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
－
ui
+
－
u0
C2 用来隔断放大电路与负载之间的直流通路。

## Slide 6
耦合电容的作用
1、电路组成
RB
RC
UCE
UBE
+
－
－
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
－
ui
+
－
u0
C1、 C2 同时又起到耦合交流的作用，其电容值应
足够大，以保证在一定的频率范围内，耦合电容上的
交流压降达到可以忽略不计，即对交流信号可视为短路。

## Slide 7
2、放大电路工作原理
1） 静态分析
RB
RC
UCE
UBE
+
-
-
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
-
ui
+
-
u0
当放大器没有输入信号（ui= 0)时，电路中各处的电压电流都是直流恒定值，称为直流工作状态，简称静态。

## Slide 8
RB
RC
UCE
UBE
+
-
-
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
-
ui
+
-
u0
静态分析内容：在直流电源作用下，确定三极管基极电流、集电极电流和集电极与基极之间的电压值（IB 、IC 、UCE）。
1） 静态分析

## Slide 9
RB
RC
UCE
UBE
+
-
-
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
-
ui
+
-
u0
静态分析方法：
估算法
图解法
1） 静态分析

## Slide 10
RB
RC
UCE
UBE
+
-
-
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
-
ui
+
-
u0
直流通路
直流通路
电容开路
RB
RC
IC
IB
UCE
UBE
+
-
-
+
+UCC

## Slide 11
静态估算法：
直流通路
（求解
IB
、IC
UCE
、
）
UCC = RB IB + UBE
UCC = UCE + RCIC
IB = ————
RB
UCC－UBE
IC = βIB
UCE = UCC － RC IC

UCC
RB
RB
RC
IC
IB
UCE
UBE
+
－
－
+
+UCC
RB
RC
UCE
UBE
+
-
-
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
-
ui
+
-
u0

## Slide 12
静态图解法
输入回路静态图解：
输入
放大
输出
UCC
UCC
UCE
IC
+
－
IB
UBE
+
RB
RC
－
RB
RC
IC
IB
UCE
UBE
+
－
－
+
+UCC

## Slide 13
静态图解法
UBE =UCC - RBIB
IB = IBQ
输入回路静态图解：
iB = ƒ(uBE)
UBE = UBEQ
输入
放大
输出
UCC
UCC
RB
UBEQ
IBQ
iB
uBE
UCC
UCC
UCE
IC
+
－
IB
UBE
+
RB
RC
－
QB
0

## Slide 14
UCE = UCC － RCIC
IB = IBQ
ICQ
UCEQ
Q
UCC
——
UCC
RC
iC
uCE
0
IC = f（UCE）
IB =常量
输出回路静态图解
IC = ICQ
UCE = UCEQ
直流负载线
UCC
UCC
UCE
IC
+
－
IB
UBE
+
RB
RC
－

## Slide 15
输入、输出回路静态图解分析
UBE = UBEQ
IB = IBQ
UCE = UCEQ
IC = ICQ
IB = IBQ
ICQ
UCEQ
Q
UCC
iC
uCE
0
UCC
UCC
RB
UBEQ
IBQ
iB
uBE
QB
0

## Slide 16
当放大器有输入信号（ui ≠ 0)时，电路中各处的电压电流都处于变动工作状态，简称动态。
2）动态分析
RB
RC
UCE
UBE
+
-
-
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
-
ui
+
-
u0
RL
iB
iC

## Slide 17
动态分析任务：在静态值确定后，当接入变化的输入信号时，分析电路中各种变化量的变动情况和相互关系。
2）动态分析
RB
RC
UCE
UBE
+
-
-
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
-
ui
+
-
u0
RL
iB
iC

## Slide 18
动态分析方法：
图解法
微变等效电路分析
2）动态分析
RB
RC
UCE
UBE
+
-
-
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
-
ui
+
-
u0
RL
iB
iC

## Slide 19
IB，IC，UBE，UCE 直流分量
ib，iC，ube，uce 交流分量
各种符号关系：
符号含义：
RB
RC
UCE
UBE
+
-
-
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
-
ui
+
-
u0
RL
iB
iC
t
0
iB
IB
Ibm
ib

## Slide 20
iB，iC，uBE，uCE 总 量
Ib，IC，Ube，Uce 交流分量有效值
各种符号关系：
符号含义：
RB
RC
UCE
UBE
+
-
-
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
-
ui
+
-
u0
RL
iB
iC
t
0
iB
IB
Ibm
ib

## Slide 21
交流通路
电容短路
直流电源短路
RB
+
－
－
+
+
－
ui
+
－
u0
RL
RC
ube
uce
ic
ib
ii
RB
RC
UCE
UBE
+
-
-
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
-
ui
+
-
u0
RL

## Slide 22
uBE = UBE + Uimsinωt
输入电路的动态图解
在输入特性曲线
上uBE和iB是如何变化呢？
t
0
uBE
UBE
Uim
RB
RC
UCE
UBE
+
-
-
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
-
ui
+
-
u0
RL
iB
iC

## Slide 23
输出回路的动态图解
uCE = UC2 + u0
= UCEQ + u0
uO = －（RC//RL）ic
RB
+
－
－
+
+
－
ui
+
－
u0
RL
RC
ube
uce
ic
ib
ii
RB
RC
UCE
UBE
+
-
-
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
-
ui
+
-
u0
RL
iB
iC

## Slide 24
60
40
20
负载线
uBE(V)
ic(mA)
iB(µA)
uCE (V)
( ic )
ωt
(u。)
UCE
0
80
IB=20 µA
uCE (V)
0
Q2
Q
Q1
ωt
0
ic(mA)
0
uBE(V)
Q2
Q
Q1
ib
ωt
0
(ui )
ωt
UBE
IB
iB(µA)

## Slide 25
小结
当输入交流信号时，iB、ic、uCE都含有交、直流两个分量，分别由输入信号ui和直流电源UCC引起。
从波形图可以看出动态分量是在静态基础上叠加上去的，所以各个量的瞬时值大小在变化，但极性不变。

## Slide 26
小结
仅分析动态信号：从相位上看，ui 、 ib、 ic 同相 , ui与 uo反相, 且输出电压uo的幅度比输入电压ui大得多。从瞬时极性看，如设晶体管的发射极电位为零，则b与c电位一正一负或一高一低，两者总是相反。

## Slide 27
小结
必须选择合适的静态工作点，否则放大器将不能正常工作。

## Slide 28
3） 静态工作点的设置
Q点过低引起的截止失真
uBE(V)
ic(mA)
iB(µA)
uCE (V)
ωt
0
uCE (V)
0
Q
ωt
0
ic(mA)
0
uBE(V)
Q
ib
ωt
0
(ui )
ωt
IB
iB(µA)

## Slide 29
Q点过高引起的饱和失真
uBE(V)
ic(mA)
iB(µA)
uCE (V)
ωt
0
uCE (V)
0
Q
ωt
0
ic(mA)
0
uBE(V)
Q
ib
ωt
0
(ui )
ωt
IB
iB(µA)

## Slide 30
结 束