## Slide 1
12.5 编码译码和数字显示
1、 编码器
2、 译码器
3、 数字显示

## Slide 2
二进制代码
某种控制信息、符号等
编 码
编码器
把每一输入信号转化为对应的编码，这种组合逻辑电路称为编码器。
1、 编码器

## Slide 3
编码过程
确定二进制代码位数：
n位二进制有2n 个代码
2) 列编码表
3) 由编码表写逻辑式
4) 画逻辑图
1、 编码器

## Slide 4
例1：将0~9用相应二进制代码表示，即8421 BCD编码器。
（1）列编码表
输出
输入
十进制数
D C B A
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
（2）写逻辑表达式

## Slide 5
（3）画逻辑电路图

## Slide 6
某种编码
某种控制信息、符号等
译 码
译码器
把某种编码转化为对应的信息，这种组合逻辑电路称为译码器。
译码器常见的有二进制译码器和显示译码器两种
2、 译码器

## Slide 7
二进制译码器
译码输入：N位二进制代码
译码输出：M个输出信号，M=2N
N线-2N线译码器，例如：
（ 3/8 译码器）
3线—8线译码器
2线—4线译码器
（ 2/4 译码器）
4线—16线译码器
（ 4/16 译码器）

## Slide 8
译码规则：对应输入的一组二进制代码有且仅有一个输出端为有效电平，其余输出端为相反电平。
二进制译码器

## Slide 9
二进制译码器——CT74LS139
逻辑图（1/2）
CT74LS139：双2线-4线译码器
1
S
1
A
0
1
A
1
1
Y
0
1
Y
1
1
Y
2
1
Y
3
GND
U
CC
＋
S
2
2
A
0
2
A
1
2
Y
0
2
Y
1
2
Y
2
2
Y
3
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
C
T
7
4
L
S
1
3
9
引脚图

## Slide 10
输 入 |  | 输 出 | 功能
S | 选择输入 A1 A0 | Y0 Y1 Y2 Y3 | 
1 | × × | 1 1 1 1 | 禁止译码
0 | 0 0 | 0 1 1 1 | 进行译码 （输出低电平有效）
 | 0 1 | 1 0 1 1 | 
 | 1 0 | 1 1 0 1 | 
 | 1 1 | 1 1 1 0 | 
CT74LS139的逻辑状态表

## Slide 11
显示原理：七段LED数码管中的a～g实际上为发光二极管，利用点亮其中某几段来构成0～9字形。如：
当a～f=1 ，g=0时，显示字形0；
当b=c=1，a=d=e=f=g=0时，显示字形1……
……
0
a
b
d
c
e
f
1
c
b
2
b
a
g
e
d
3、 数字显示（显示译码）

## Slide 12
LED数码管类型
(b)共阴极接法
（高电平有效）
(a)共阳极接法
（低电平有效）
共阳极接法和共阴极接法。

## Slide 13
逻辑功能
显示译码器
a
b
c
d
f
e
g
A
C
B
D
8421BCD码
七段显示码

## Slide 14
逻辑状态表
D C B A | a b c d e f g | 字型
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0~ 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 消 隐
根据逻辑状态表，可推导出a、b、c、d、e、f、g的逻辑表达式，由同学课后自行推导。

## Slide 15
例2
CT74LS248—七段译码器，属于TTL集成电路

## Slide 16
试灯输入端 ：低电平有效。当 时，数码管七段全亮，与输入的译码信号无关。用于测试数码管的好坏。
 |  |  | 作用 | 显示
X | X | 0 | 灭灯 | 全灭
0 | X | 1 | 试灯 | 8
1 | 0 | 1 | 灭0 | 灭0

## Slide 17
灭灯控制端 ：低电平有效。当 时，数码管七段全灭，与输入的译码信号无关。
 |  |  | 作用 | 显示
X | X | 0 | 灭灯 | 全灭
0 | X | 1 | 试灯 | 8
1 | 0 | 1 | 灭0 | 灭0

## Slide 18
动态灭零输入端 ：低电平有效。当 时，若输入的译码信号为0，则不显示，若其他，正常显示。例如：0034.50，可显示为34.5。
 |  |  | 作用 | 显示
X | X | 0 | 灭灯 | 全灭
0 | X | 1 | 试灯 | 8
1 | 0 | 1 | 灭0 | 灭0

## Slide 19
CT74LS248与数码管的连接原理图：

## Slide 20
结 束