## Slide 1
1、组合逻辑电路的分析和设计
12.4 组合逻辑电路的分析和设计
2、加法器

## Slide 2
1）分析：已知逻辑电路，分析其逻辑功能。
写
逻辑
表
达
式
逻辑状态表
逻
辑
功
能
已
知
逻
辑
图
化简
1、组合逻辑电路的分析和设计

## Slide 3
例1：分析下图组合逻辑电路的功能
＆
＆
＆
＆
F
A
B
解：（1）逻辑表达式：
（2）化简：

## Slide 4
（3）逻辑状态表
（4）异或功能
A
B
F
=1
A B | F
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 1 1 0

## Slide 5
例2：分析下图组合逻辑电路的功能
解：（1）逻辑表达式：

## Slide 6
（2）逻辑状态表：
（3）功能：
二进制码转换至格雷码
B3 B2 B1 B0 | G3 G2 G1 G0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

## Slide 7
2） 设计
写
逻辑
状态
式
化简
逻
辑
图
已
知
逻
辑
功
能
逻辑表达式
根据逻辑问题，设计实现其功能的逻辑电路。

## Slide 8
例3：
设计一逻辑电路供三人（A B C）表决使用。每人有一电键，如果他赞成，就按电键，表示1;如果不赞成，不按电键，表示0。表决结果用指示灯来表示，如果多数赞成，则指示灯亮 F = 1，反之则不亮 F = 0。
解: (1)列逻辑状态表
A B C F
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
0
0
1
0
1
1
1

## Slide 9
（2）写与或式逻辑表达式
A B C F
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
0
0
1
0
1
1
1

## Slide 10
（3）化简：
（4）逻辑电路图：
＆
＆
＆
≥1
A
B
C
F

## Slide 11
1）半加器
（1）列逻辑状态表
加数A 被加数B | 和S 进位C
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 1 0 1 0 0 1
2、加法器
实现两个一位二进制数相加，不考虑低位的进位。

## Slide 12
（2）写逻辑表达式
加数A 被加数B | 和S 进位C
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 1 0 1 0 0 1
2、加法器
1）半加器

## Slide 13
（3）逻辑图
（4）逻辑符号
2、加法器
1）半加器

## Slide 14
规定：An、Bn为加数和被加数，Cn-1为低位进位，Sn、Cn为和及向高位的进位。
实现两个一位二进制数相加，考虑低位的进位。
2）全加器
2、加法器

## Slide 15
An Bn Cn-1 | Sn Cn
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
（1）全加器逻辑状态表
（2）逻辑式：
2）全加器
2、加法器

## Slide 16
（3）化简

## Slide 17
（4）逻辑图
（5）符号

## Slide 18
3）N位加法器：实现N位二进制数相加 。
低位全加器进位输出
高位全加器进位输入
注意：CI0=0
特点：电路简单；串行进位；运算速度慢；

## Slide 19
结 束