## Slide 1
11.3 功率半导体器件
1.晶闸管
2. 绝缘门极双极型晶体管（IGBT）

## Slide 2
晶闸管，也称可控硅，制造技术成熟，容量大
1.晶闸管
主要分为单向晶闸管和双向晶闸管

## Slide 3
晶闸管实物图
塑封型晶闸管
晶闸管模块
晶闸管模块

## Slide 4
A——阳极
K——阴极
G——控制极
晶闸管结构

## Slide 5
晶闸管结构

## Slide 6
当UAK<0时，
三极管T1和T2的发射结都反偏，无论控制极是否有电压，晶闸管都不导通
晶闸管工作原理

## Slide 7
当UAK>0，UGK<0时，
三极管T2的发射结反偏，晶闸管也不导通
晶闸管工作原理

## Slide 8
当UAK>0，UGK>0时，就会产生门极电流IG= IB2，
IB2
经T2放大后得IB1=IC2=β2IB2，
β1β2IB2
β2IB2
IC2
再经T1放大后得IC1=β1β2IB2
晶闸管工作原理

## Slide 9
IB2
形成的正反馈，使T1、T2迅速饱和导通，晶闸管处于导通状态
β1β2IB2
β2IB2
IC2
晶闸管工作原理

## Slide 10
晶闸管导通后，即使门极触发电流IG消失，晶闸管仍处于导通状态。
晶闸管工作原理

## Slide 11
要使已导通的晶闸管关断，唯一的条件就是使晶闸管电流IA< IH
晶闸管工作原理
IH：维持电流

## Slide 12
晶闸管导通必须同时具备两个条件:
1.晶闸管加正向电压;
2.控制极电路加适当的正向电压。
结论
控制极只需加触发脉冲即可。
思考题：
晶闸管和二极管、三极管有什么区别?
晶闸管在什么条件下会关断呢？

## Slide 13
IG
UBR
UBO
I
U
IH
IG1
IG2
没有导通时的特性
导通时的特性
控制极未加正向电压时
控制极加正向电压时
0
IG0 =0
>
>
晶闸管的伏安特性
I
G
U
＋
－
A
K
U1
U2

## Slide 14
晶闸管的主要参数
正向平均电流 IF
正向转折电压 UBO
反向转折电压 UBR
维持电流 IH
正向平均管压降 UF
正向阻断峰值电压 UDRM
反向阻断峰值电压 URRM
正弦半波电流的平均值！

## Slide 15
IGBT是一种MOSFET与GTR（大功率双极型晶体管）的复合器件。
IGBT原理示意图和符号
门极
发射极
集电极
2. 绝缘门极双极型晶体管（IGBT）

## Slide 16
IGBT原理示意图和符号
门极
发射极
集电极
2. 绝缘门极双极型晶体管（IGBT）
全控型器件
当门极加上一定的正向电压时管子导通
当门极加反向电压时，管子关断

## Slide 17
IGBT的基本特性
IGBT的输出特性和转移特性
电压控制型器件

## Slide 18
UG >UG(th) ：IGBT导通； UG <UG(th) ：IGBT截止
UG(th)：开启电压
IGBT的基本特性

## Slide 19
IGBT的驱动电路
IGBT需要专用的门极驱动电路
分立元件构成的驱动电路
当ui为高电平时，三极管T1导通，T2也导通，在R3上的压降UR3使IGBT导通

## Slide 20
当ui为低电平时，三极管T1、T2都截止，UR3 ≈0，IGBT截止
分立元件构成的驱动电路
IGBT的驱动电路
IGBT需要专用的门极驱动电路

## Slide 21
M57962L构成的驱动电路
IGBT的驱动电路

## Slide 22
IR2110构成的驱动电路
IGBT的驱动电路

## Slide 23
IGBT的工作特点
E
C
G
门极电压 UG＞ UG(th)， IGBT导通
集电极电流IC 由门极电压UG控制
IGBT需专用门极驱动电路。
门极电压 UG＜ UG(th)， IGBT关断

## Slide 24
结 束