## Slide 1
电路课程复习重点及答题要点

## Slide 2: 第一章
概念：参考方向，功率正负，受控源原理：KCL KVL定律
计算：吸收和发出功率计算、功率平衡，简单的KCL和kvl计算

## Slide 3: 参考方向，功率正负
电流:任意假定一个正电荷运动的方向即为电流的参考方向。
电压：假设高电位指向低电位的方向。
当参考方向与实际方向一致时为正，否则为负。
  元件或支路的u，i 采用相同的参考方向称之为关联参考方向。反之，称为非关联参考方向。
u, i 取关联参考方向
P>0 吸收正功率 (实际吸收)
P<0 吸收负功率 (实际发出)

## Slide 4: 受控源
+

u1
+

 u1
VCVS
μ —— 控制系数 常量，
称为 电压放大系数 或
转移电压比，无量纲
电压控电压源
Voltage-controlled Voltage Source
+

u1
gu1
VCCS
g —— 控制系数 常量，称为转移电导，具有电导的量纲（S）
电压控电流源
Voltage-controlled Current Source
电压源和电流源要认清，特别是受控源，

## Slide 5
例 已知：iS = 4A，r = 0.5Ω，求电流源 iS 及 CCVS 吸收的功率。


iS
riS
10Ω
2
§1.7 受控电源

## Slide 6
解：
首先设电流源 iS 及受控源 CCVS 的电压和电流的参考方向
电流源发出的功率:
PiS = uiS = 32W
i1 = riS / 10
= 2 /10 = 0.2 A
PCCVS = riS·i1
= 2×0.2 = 0.4 W

u

i1
u = iS × 2 = 4 × 2 = 8V
CCVS发出的功率:


iS
riS
10Ω
2
§1.7 受控电源

## Slide 7
理想电压源和理想电流源串并联？
KCL和KVL计算

## Slide 8: 第二章
概念：电阻网络等效 内部等效和外部等效，输入电阻概念
原理：Y-△电阻网络变换，实际电压源和电流源转换、理想电压源和电流源的串并联

## Slide 9
§2-4 电阻的Y形连接与形连接的等效变换
i2
i1
R1
R2
R3
1
3
2
i3
i3
′
i1
′
R12
R23
R31
1
3
2
i2
′
i31
i12
i23

## Slide 10
Y
Δ
Y
Δ
若：R1 = R2 = R3 = RY
则：R12=R23 =R31 = R
即：R = 3RY
RY = 1/3R
i2
i1
R1
R2
R3
1
3
2
i3
i3
′
i1
′
R12
R23
R31
1
3
2
i2
′
i31
i12
i23

## Slide 11: 电桥平衡
R1*R4=R2*R3，则R5支路电流为零，电压也为零，可以开路或者短路

## Slide 13
2.6.2 输入电阻
i
a
b


u
无源
二端
网络
电压 u 和电流 i 的 参考方向关联
Rin 为无源二端网络的输入电阻
§2-7 输入电阻

## Slide 14
2.6.3 输入电阻的计算
1 纯电阻无源二端网络
电阻串、并联等效变换
电阻的 Y －  等效变换
翻页
§2-7 输入电阻

## Slide 15
2 含受控源和电阻的无源二端网络
电压、电流法
在端口加电压源 uS ，求出端口电流 i
在端口加电流源 iS ，求出端口电压 u
§2-7 输入电阻

## Slide 16


uS
i


uS
i
§2-7 输入电阻
i
R2
R1
a
b
R3
i
若含受控源，必须如此加电源，然后除独立源，再利用定义计算。戴维南等效（直流和交流）和一阶电路算时间常数，都是同样道理。
若不含受控源，可以除独立源，然后利用电阻（阻抗）串并联计算

## Slide 17
电压源和电流源的等效变换？？

## Slide 19
1.无图，或者公式和图不符，不给分
2.没有中间过程图，直接得到最后的图，要扣分
3.没有公式和过程，要扣分，如果结果也错，这部分全不给分

## Slide 20: 第三章
概念：KCL KVL独立方程数
计算（或列方程）：回路电流法，节点电压法，支路电流法
包含无伴电流源和电压源？包含受控源？

## Slide 21
具有 n 个节点的电路 ，在任意（n – 1）个节点上可以得出（n – 1）个独立的 KCL 方程；
一个节点数为 n ，支路数为 b 的电路, 可以
列出 b – n + 1 个独立的 KVL 方程

## Slide 22: 支路电流法的求解步骤
1. 设各支路电流及其
参考方向。
§ 3-3 支路电流法
2. 写出 n – 1个独立
的KCL方程
4. 写出 b – n + 1 个
独立的KVL方程
– uS1 +R1i1 + R2i2 + R3i3 = 0
R6i6 + uS6 – R4i4 – R2i2 = 0
l1
l2


R1
iS5
 
R2
R3
R4
R6
6i2
uS
R5
i3
i6
i1
i2
i4
i5
①
②
③
④
l3

## Slide 23
§ 3-3 支路电流法
代入已知数据，联立求解上述方程组，
求出各支路电流
– uS1 +R1i1 + R2i2 + R3i3 = 0
R6i6 + uS6 – R4i4 – R2i2 = 0


R1
iS5
 
④
R2
R3
R4
R6
6i2
uS
R5
i3
i6
i1
i2
i4
i5
①
②
③

## Slide 24: 回路电流法和节点电压法
关键：标注（回路电流法绕行方向，节点电压法参考节点和独立节点）
电流和电压表示：Il1.....Un1..
附加方程（所求支路电流或者电压，受控源等）
无伴电流源和电压源
特殊问题：电流源串联电阻，电压源并联电阻等

## Slide 25
解：选取网孔电流 Im1、Im2、Im3
代入已知量，解得：
Im1
Im2
Im3
§ 3-5 回路电流法
i5
8
 


10
10
4
8
2
40V
20V
i3

## Slide 26
图示电路中，用回路电流法求解电流 i5 。
例 3-2
i5
8
 


10
10
4
8
2
40V
20V
i3

## Slide 27
Il2
Il1
Il3
解：选取回路电流 Il1、Il2、Il3
i5
8
 


10
4
8
2
40V
20V
i3
10

## Slide 28
Il1
Il3
Il2
30Ω
20Ω
10Ω
15Ω
40Ω
1A


50V
20V


无伴电流源
无伴电流源无法等效变换成电压源，其两端电压未知，成为列回路电流方程时的困难支路。

## Slide 29
（附加方程）

U

§ 3-5 回路电流法
Il3
Il2
Il1
30Ω
20Ω
10Ω
15Ω
40Ω
1A


50V
20V


方法一
设电流源的端电压为U
这种方法必须加U，并且有附加方程
回路电流法必须有回路电流定义和绕行方向，一般建议Il1

## Slide 30
方法二
§ 3-5 回路电流法
Il3
Il2
Il1
30Ω
20Ω
10Ω
15Ω
40Ω
1A


50V
20V


回路电流定义是关键，必须要跟方程对应

## Slide 31
 
uS4
①
②
0
R3
R2
R1
R6
R5
R4




uS1
uS6
i1
i2
i3
i4
i5
i6

## Slide 32
 
uS4
①
②
0
R3
R2
R1
R6
R5
R4




uS1
uS6
i1
i2
i3
i4
i5
i6
自导
互导
等效电流源

## Slide 33
具有n个节点的电路的节点电压方程一般形式
Gkk：节点 k 的自导；
Gij：节点 i 与节点 j 关联支路电导之和;
iskk：与节点 k 关联的电流源及
等效电流源的代数和。
自导恒为正
互导恒为负
流入节点为正,流出为负

## Slide 34
列节点电压方程：
10Ω
20V
5Ω
5Ω
1Ω
5Ω


10V
 
2A
1
2
0
节点①
节点②
选节点0为参考节点，节点1 , 2 的节点电压为 un1 , un2列节点电压方程：
解:

## Slide 35
R4
R1
R2
R3
R5
i
i
iS1
iS5
0
1
2
( 受控源约束方程)
与电流源串联的电阻不予考虑
节点①
节点②
节点定义，与电流源串联的电阻不予考虑，同时若有受控源要有附加方程

## Slide 36: 方法一
3u2
 
1V
0.5
1
0.2
0.5
1
1
3A

2V



u2
设无伴电压源支路电流为 Ix
Ix
0
1
2
3

## Slide 37
受控源约束方程
附加方程
3u2
 
1V
0.5
1
0.2
0.5
1
1
3A

2V



u2
Ix
0
1
2
3
无伴电压源，这种办法必须加Ix,且有附加方程

## Slide 38
（受控源约束方程）
闭合面S：
节点3：
方法二
3u2
 
1V
0.5
1
0.2
0.5
1
1
3A

2V



u2
闭合曲面S
0
1
2
3

## Slide 39: 方法三
（受控源的约束方程）
3u2
 
1V
0.5
1
0.2
0.5
1
1
3A

2V



u2
2
0
1
3
节点①
节点②
节点③
适当选择参考节点

## Slide 40
用节点电压法求图示电路中电压 U 。

50V

20
I
10


15I
5
4

U

例 3-7

## Slide 41

50V

20
I
10


15I
5
4

U

0
1
2
3
解:

## Slide 42
无伴电流源

## Slide 43
标准形式

## Slide 44
无伴电流源

## Slide 46
电流源串联电阻

## Slide 47
附加方程

## Slide 48
电流源串联电阻

## Slide 49
附加方程

## Slide 51: 第四章
概念：叠加原理（线性电路，线性参数，叠加的电流和电压参考方向）、特殊条件的戴维南和诺顿定理，最大功率传输条件
原理：叠加定理（齐性定理），戴维南等效和诺顿等效的关系，最大功率传输定理
计算：叠加定理（齐性定理，包含受控源），戴维南（包含受控源）、诺顿定理，最大功率传输定理（包含受控源）
齐性定理的应用？
包含受控源电路如何计算？

## Slide 52
电流源单独作用
电压源单独作用
2Ω


5Ω
10V
3A
I1
I2
2Ω
5Ω
3A
2Ω


5Ω
10V
4-1 叠加定理

## Slide 53
2Ω
5Ω
3A
2Ω


5Ω
10V
（1）电流源单独作用时, 电压源相当于短路，如
分电路图所示：
（2）电压源单独作用时, 电流源相当于开路，如
分电路图所示：
4-1 叠加定理

## Slide 54
（3）叠加（求原电路的 I1
和 I2 ）
分解
2Ω


5Ω
10V
3A
I1
I2
2Ω
5Ω
3A
2Ω


5Ω
10V
4-1 叠加定理
注意写法和方向

## Slide 55: 应用叠加定理求图示电路中电压 U。
U


6U
10V
5V
2k
2k
1k
1k






例 4.2
4-1 叠加定理

## Slide 56
（1）5V电压源单独作用时


5V
2k
2k
1k
1k




1
0
（2）10V电压源单独作用时
10V
2k
2k
1k
1k






1
0
4-1 叠加定理

## Slide 57
这里不能把受控源当做独立源来叠加！！
虽然数值上可以等效，但是内部原理不允许！

## Slide 58: 图示电路，当 US = 0，IS = 5 A时，测得I = 1.5 A；US = 10 V，IS = 5 A时，测得I = 3 A；当 US = 20 V，IS = 5 A时， I = ？
US
IS
＋
－
I
R
无源电阻网络
例 4.4
4-1 叠加定理

## Slide 59
根据叠加定理和齐性定理，
US = 0，IS = 5 A时，I = 1.5 A； US = 10 V，IS = 5 A时，I = 3 A
根据题意：
可得：
解得：
当US = 20 V，IS = 5 A时
US
IS
＋
－
I
R
无源电阻网络
4-1 叠加定理
可设：

## Slide 62
线性叠加
步骤严格按照评分标准来

## Slide 63: 求图示电路的戴维南等效电路或诺顿等效电路
1A
10Ω
10Ω
2A
5Ω
10Ω
5V
1
1′
6V
例 4.8
4-3 戴维南定理和诺顿定理

## Slide 64: 解： 先求短路电流 isc
1A
10Ω
10Ω
2A
5Ω
10Ω
5V
1
1′
6V
4
2
3
4-3 戴维南定理和诺顿定理
图很关键，代表思路，Req必须除源

## Slide 65: （2）求Req
10
10
5
10
Req
1
1′
利用电阻的等效变换，可求得：Req = 14 
4-3 戴维南定理和诺顿定理
1A
10Ω
10Ω
2A
5Ω
10Ω
5V
1
1′
6V

## Slide 66: （3）诺顿等效电路
1.07A
14
1
i
1′
u


等效
4-3 戴维南定理和诺顿定理
1A
10Ω
10Ω
2A
5Ω
10Ω
5V
1
1′
6V

## Slide 67
NS
RL
a
b
＋
－
Req
uoc
RL
a
b
当 RL = Req 时 , RL 可获得最大的功率：
4-4 最大功率传传输定理
4.4 最大功率传输定理
RL可获得的最大功率??
i

## Slide 68
20Ω
20Ω
20Ω
20Ω
20Ω
b
i
＋
－
50V
R
＋
－
50V
a


uoc
Req
R
i
b
a
10Ω
20Ω
10Ω
b
i
2.5A
R
＋
－
50V
a
50V
20Ω
20Ω
b
i
25V
R
＋
－
a


10Ω
b
i
3.75A
R
a
解：
4-4 最大功率传传输定理

## Slide 69
通过假设RL支路电流或电压，然后再计算相应RL两端电压或流过RL电流，再求最大功率传输，一般不建议！

## Slide 70
如图5所示电路，负载电阻RL为何值时，可获得最大功率？并求此最大功率。

## Slide 82: 第六章
概念：L和C串并联
原理：LC 伏安方程，LC电路的储能积分关系式

## Slide 83
3 电压与电流的导数关系式
电容电压变化
极板电荷增减
产生传导电流
i
u
C
 
电容元件的基本 伏--安关系式
§ 6. 1 电容元件

## Slide 84
4 电压和电流的积分关系式
求积分：
式中: t0 为某一初始时刻，u (t0) 为 t0 时刻电容电压。
i
u
C
 
§ 6. 1 电容元件

## Slide 85
6.3.1 电容的串联
i
C1
 
C2
Cn
u
u1
u2
un
 
 
 
Ceq
u
 
i
等效电容
初始条件
§6.3 电容、电感元件的串联与并联

## Slide 86
6.3.2 电容的并联
Ceq
u
 
i
i
C1


C2
Cn
u
i1
i2
in
等效电容
初始条件
§6.3 电容、电感元件的串联与并联

## Slide 87
3 电压 u 与电流 i 的导数关系式
 = L i
参考方
向关联
L
 
u
i
电感元件基本伏—安关系
电流变化
磁通链变化
产生感应电压
di
d
u
§6.2 电感元件

## Slide 88
4. 电压 u 与电流 i 的积分关系式
求积分
t0 : 某一初始时刻； i (t0) : 为 t0 时刻电感初始电流
L
 
u
i
§6.2 电感元件

## Slide 89
6.3.3 电感的串联
Leq
 
u
i
L1

u
i
L2
Ln

等效电感
初始条件
§6.3 电容、电感元件的串联与并联

## Slide 90
6.3.4 电感的并联
L1

i
L2
Ln
i1
i2
in

u
Leq
u
i


等效电感
初始条件
§6.3 电容、电感元件的串联与并联

## Slide 91: 第七章
概念：零输入响应、零状态响应、时间常数、初始值、稳态值，单位阶跃函数、单位冲激响应
原理：换路定律（如何求初始条件？）、任意阶跃函数，零输入响应、零状态响应和全响应的关系（公式）
计算：三要素法求解一阶电路响应（包含受控源电路、分段电路），一阶电路阶跃效应。
在此基础上求其他参数？阶跃响应以及与冲激响应的关系？

## Slide 92: 换路定律
注意换路一定是储能元件C两端的电压或者流过L的电流，如果不是必须用它们的等效即C相等于电压源（注意方向），L是电流源，方向跟换路的电压电流一致，再求其他电流电压参数

## Slide 93: 求初始值
利用换路定律，求电容两端电压和电感的电流（电容开路、电感短路），然后把电容或电感当做电压源和电流源，可求其他初始值
C: q (0+) = q (0－)
C: uC (0+) = uC (0－)
L:L (0＋)= L (0－)
L: iL(0＋)= iL(0－)
磁链守恒

## Slide 96: 求稳态值
电容开路
电感短路
再求电感的电流或者电容两端的电压

## Slide 98: 求时间常数
时间常数: 储能元件两端看出去的等效电阻（除源，如果有受控源，还得加电压源，再US/IS来求）

## Slide 99: 三要素法

## Slide 101: 单位阶跃函数
阶跃响应：先求单位阶跃响应，再用阶跃函数和单位阶跃响应相乘

## Slide 105
1-7章（除第5章）课后习题参考答案

## Slide 109
理想电压源两端电压不变

## Slide 111
Y
Δ
Y
Δ
若：R1 = R2 = R3 = RY
则：R12=R23 =R31 = R
即：R = 3RY
RY = 1/3R
i2
i1
R1
R2
R3
1
3
2
i3
i3
′
i1
′
R12
R23
R31
1
3
2
i2
′
i31
i12
i23

## Slide 126
4-9 求图4-2-16所示电路的戴维南等效电路或诺顿等效电路。

## Slide 133
7-11 图7-2-14所示电路中开关S打开前已处稳定状态。t＝0开关S打开，求t＞0时的uL（t）和电压源发出的功率。