## Slide 1: 9.2 射极输出器和差动放大电路
1、射极输出器
2、差动放大电路
3、互补对称功率放大电路

## Slide 2
1、射极输出器
UCC = RBIB + UBE + RE(1+β）IB
IB = ———————
UCC －UBE
RB +（1+β）RE
IE = （1+β）IB
UCE = UCC－RE IE
静态分析
uS
+
－
RL
iC
iB
T
C2
C1
+
+
RB
RE
+UCC
RS
+
－
uO

## Slide 3
射极输出器
动态分析
交流通路
c
RS
+
－
uS
RB
RE
RL
+
－
uO
b
e
uS
+
－
RL
iC
iB
T
C2
C1
+
+
RB
RE
+UCC
RS
+
－
uO

## Slide 4
微变等效电路图
c
RS
+
－
uS
RB
RE
RL
+
－
uO
b
e
rbe
Ib
Ib
Ic
RB
•
Uo
_
＋
•
•
•
RS
b
e
c
•
Ie
RL
RE
US
_
＋
•
Ii
•
交流通路

## Slide 5
微变等效图的另一种画法
rbe
Ib
Ib
Ic
RB
•
Uo
_
＋
•
•
•
RS
b
e
c
•
Ie
RL
RE
US
_
＋
•
Ii
•
rbe
Ib
Ib
RB
•
Uo
_
＋
•
•
Ie
•
RS
b
e
c
RL
RE
US
_
＋
•
Ii
•

## Slide 6
电压放大倍数
= ————————
（1+β）RL'
rbe +（1+β）
RL'
.
UO
.
AU = —— =
.
Ui
（1+β）RL'Ib
rbe Ib + （1+β）RL'Ib
.
.
RL'
=
RE
//
RL
rbe
Ib
Ib
Ic
RB
•
Uo
_
＋
•
•
•
RS
b
e
c
•
Ie
RL
RE
US
_
＋
•
Ii
•
+
－
Ui
.

## Slide 7
ri' = — = ———————
= rbe +(1+β)RL'
Ib
.
Ui
rbeIb +(1+β)IbRL'
.
.
.
Ib
.
ri = = RB//ri' = RB //[rbe +(1+β)RL']
Ii
Ui
.
.
输入电阻
rbe
Ib
Ib
Ic
RB
•
Uo
_
＋
•
•
•
RS
b
e
c
•
Ie
RL
RE
US
_
＋
•
Ii
•
+
－
Ui
.

## Slide 8
输出电阻
US
0 ，
=
.
当
输出端外加电压U时
.
rbe
I'b
I'b
RB
•
U
_
＋
•
•
I'e
•
•
I
RS
b
e
c
RE
rbe
Ib
Ib
RB
•
Uo
_
＋
•
•
Ie
•
RS
b
e
c
RL
RE
US
_
＋
•
Ii
•

## Slide 9
输出电阻
计算rO的等效电路
rbe
I'b
I'b
RB
•
U
_
＋
•
•
I'e
•
•
I
RS
b
e
c
RE

## Slide 10
输出电阻
计算rO的等效电路
rbe
I'b
I'b
RB
•
U
_
＋
•
•
I'e
•
•
I
RS
b
e
c
RE

## Slide 11
射极输出器的基本特点：
电压放大倍数
Au<≈1
输入电阻ri大
输出电阻ro小

## Slide 12
[例] 在射极输出器中
已知 UCC = 12V，RB = 240kΩ，
RE = 3kΩ， RL = 6kΩ，
RS = 150Ω，β= 50 。
试求（1）静态工作点；（2）Au、ri 和 rO 。
uS
+
－
RL
iC
iB
T
C2
C1
+
+
RB
RE
+UCC
RS
+
－
uO

## Slide 13
（1）静态工作点
IE =(1+β)IB
= (1 + 50)×0.029 = 1.48mA
UCE = UCC－REIE = 12－3×1.48 = 7.56V
uS
+
－
RL
iC
iB
T
C2
C1
+
+
RB
RE
+UCC
RS
+
－
uO

## Slide 14
rbe = 300+ (1+β) —
IE
26
Au = ——————— = ———————————— = 0.99
（1+β）R'L
（1+β）R'L
rbe
（1+50）（3//6）
1.20+（1+50）（3//6）
= 1.20kΩ
= 300+(1+50)×——
26
1.48
rbe
Ib
Ib
Ic
RB
•
Uo
_
＋
•
•
•
RS
b
e
c
•
Ie
RL
RE
US
_
＋
•
Ii
•
（2）Au、ri 和 r0

## Slide 15
（2）Au、ri 和 r0
ri = RB // [rbe+ (1+β)R'L ]
= 240 // [1.2+ (1+50)(2//6)]
= 72.17kΩ
rO = ———— = —————— = 26.47Ω
rbe + RS
1+β
1200 + 150
1+50
rbe
Ib
Ib
Ic
RB
•
Uo
_
＋
•
•
•
RS
b
e
c
•
Ie
RL
RE
US
_
＋
•
Ii
•

## Slide 16
2、差动放大电路
1 ) 直接耦合多级放大电路
多级放大电路
直接耦合方式。
Au1
Au2
ui1
uo2
uo1
ui2
＋
－
＋
－
＋
－

## Slide 17
二级放大倍数
Au1
Au2
ui1
uo2
uo1
ui2
＋
－
＋
－
＋
－

## Slide 18
推论到n级

## Slide 19
直接耦合方式存在的问题
RB1
RC1
ui
uo
T1
T2
UCE1
+UCC
RE2
RC2
－
－
+
+
前、后级静态工作点的相互影响

## Slide 20
零点漂移。
差动放大电路能很好地抑制零点漂移。
t
uo
0
出现零点漂移的原因：
多级直接耦合放大器的放大倍数很高。
直接耦合放大器的零点漂移

## Slide 21
2 ) 差动放大电路
常用于多级直接耦合放大电路的输入级。
结构特点：
①电路对称 ②双端输入
③双电源
＋
－
ui2
EE
RP
RE
uo1
RC
RB
UCC
uo
RC
T1
RB
uo2
T2
ui1
＋
－
＋
－
＋
－
＋ －
－
＋

## Slide 22
①共模输入
②差模输入
③比较输入
差动放大电路ui1和ui2三种输入方式
＋
－
ui2
EE
RP
RE
uo1
RC
RB
UCC
uo
RC
T1
RB
uo2
T2
ui1
＋
－
＋
－
＋
－
＋ －
－
＋

## Slide 23
主要特点: 输入有差别，输出才变动
1.电路对称；
2.差模放大倍数Ad=uod/uid,较大；
3.差动电路输出uo=Au(ui1-ui2)

## Slide 24
3、互补对称功率放大电路
功率放大电路的特点:
（1）输出功率大、效率高
（2）易产生非线性失真

## Slide 25
互补功率放大电路
T2
T1
ui
ωt
0
i1
i1
i2
i2
t
t
EC
EC
RL
uo
ωt
0

## Slide 26
结 束