## Slide 1: 13.1 集成触发器
1、基本RS触发器
2、同步RS触发器和D锁存器
3、正边沿触发的D触发器
4、负边沿触发的JK触发器

## Slide 2
集成触发器是组成时序逻辑电路的基本部件。
它在某一时刻的输出状态不仅与该时刻的输入信号有关,还与电路原来的输出状态有关。
概述
时序逻辑电路的特点：

## Slide 3
1）具有0和1两个稳定状态。
在触发信号作用下,可以从一种稳定状态转换到另一种稳定状态。
2）具有记忆功能。
触发器的状态不仅和当时的输入有关，而且和以前的输出状态有关。
触发器的特点：

## Slide 4
触发器分为:
RS触发器
D触发器
JK触发器
T 触发器。

## Slide 5
1、基本RS触发器
两个输出分别记Q 、Q ;
电路组成
Q
Q
S
R
两个输入分别记为R、S。
R、S均是低电平有效。
两个与非门组成，
输出输入交叉连接。
1
0
G2
＆
G1
＆

## Slide 6
1、基本RS触发器
特点：
Q
Q
S
R
1）两个输出端Q、Q的状态相反;
2）具有两个稳定状态：
一个称之0态(Q=0 ，Q=1)
一个称之1态( Q=1 ，Q=0)
3）若外加适当的信号，能实现两种稳态的相互转换。
G2
＆
G1
＆

## Slide 7
（1）当 SD = 1 RD = 0 时
如果 Qn = 1 Qn = 0 时
则 Qn+1 = 0 Qn+1 = 1
Q 从1态翻转至 0 态
0
1
1
0
1
基本RS触发器工作原理
1
0
1
1
0
Q
Q
SD
RD
G2
＆
G1
＆
0

## Slide 8
如果 Qn = 0 Qn = 1 时
则 Qn+1 = 0 Qn+1 = 1
Q 维持 0态不变
0
0
1
1
1
RD ：置0端，复位端
1
0
Q
Q
SD
RD
G2
＆
G1
＆

## Slide 9
（2）当 SD = 0 RD = 1 时
如果 Qn = 1 Qn = 0 时
则 Qn+1 =1 Qn+1 = 0
Q 维持态“1”不变
1
0
1
0
1
1
0
Q
Q
SD
RD
G2
＆
G1
＆

## Slide 10
则 Qn+1 = 1 Qn+1 = 0
Q 从0态翻转至 1态
如果 Qn = 0 Qn = 1 时
1
0
0
1
1
SD：置1端，或置位端
0
0
1
1
0
1
Q
Q
SD
RD
G2
＆
G1
＆

## Slide 11
（2）当 SD = 0 RD = 1 时
如果 Qn = 1 Qn = 0 时
则 Qn+1 =1 Qn+1 = 0
Q 维持态“1”不变
1
0
1
0
1
Q
Q
SD
RD
G2
＆
G1
＆

## Slide 12
则 Qn+1 = 1 Qn+1 = 0
Q 从0态翻转至 1态
如果 Qn = 0 Qn = 1 时
1
0
0
1
1
SD：置1端，或置位端
0
0
1
1
0
Q
Q
SD
RD
G2
＆
G1
＆
1

## Slide 13
（3）当 SD = 1 RD = 1 时
如果 Qn = 1 Qn = 0 时
则 Qn+1 = 1 Qn+1 = 0
Q 维持 1态不变
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
Q
Q
SD
RD
G2
＆
G1
＆

## Slide 14
则 Qn+1 = 0 Qn+1 = 1
如果 Qn = 0 Qn = 1 时
Q 维持 0态不变
当SD RD 保持高电平不变时，输出端原态不变。
0
0
1
1
0
0
1
1
Q
Q
SD
RD
G2
＆
G1
＆
1
1

## Slide 15
1
1
0
0
则 Q = 1 Q = 1
此种情况
1.Q与Q 不符合逻辑相反要求;
2.负脉冲除去时，Q态不确定.
禁止
禁止
禁止
当 SD = 0 RD = 0 时
（4）
Q
Q
SD
RD
G2
＆
G1
＆

## Slide 16
基本 RS 触发器
逻辑状态转换表
SD
RD
Qn+1
0 1 1 置位
1 0 0 复位
1 1 Qn 记忆
0 0 不定 禁止
Q
Q
SD
RD
G2
＆
G1
＆

## Slide 17
符号
SD — 置位端
RD — 复位端
SD
RD
Q
Q

## Slide 18
波形图
反映触发器输入信号取值和状态之间对应关系的图形称为波形图

## Slide 19
R
S
Q
Q
置1
置0
置1
置1
置1
保持
不允许

## Slide 20
基本RS触发器的特点
（1）触发器的次态不仅与输入信号状态有关，而且与触发器的现态有关。
（2）电路具有两个稳定状态，在无外来触发信号作用时，电路将保持原状态不变。

## Slide 21
基本RS触发器的特点
（3）在外加触发信号有效时，电路可以触发翻转，实现置0或置1。
（4）在稳定状态下两个输出端的状态和必须是互补关系，即有约束条件。

## Slide 22
基本RS触发器的特点
在数字电路中，凡根据输入信号R、S情况的不同，具有置0、置1和保持功能的电路，都称为RS触发器。

## Slide 23
集成基本RS触发器
EN＝1时工作
EN＝0时禁止
1S
2S

## Slide 24
2、同步RS触发器和D锁存器
Q
Q
SD
RD
G2
＆
G1
＆
＆
＆
G3
G4
S
R
CP
C S R Q n+1
0 × × Qn
0
1
1
1
1
0
1). 同步 RS 触发器
逻辑状态表
1 1 0
1 0 1
1 0 0
1 1 1
1
0
Qn
禁止
不定
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
直接
置0端
直接
置1端

## Slide 25
图形符号
Q
Q
SD
RD
S
C
R
C

## Slide 26
主要特点
（1）时钟电平控制。在CP＝1期间接收输入信号，CP＝0时状态保持不变，与基本RS触发器相比，对触发器状态的转变增加了时间控制。
（2）R、S之间有约束。不允许出现R和S同时为1的情况，否则会使触发器处于不确定的状态。

## Slide 27
波形图
不变
不变
不变
不变
不变
不变
置1
置0
置1
置0
不变

## Slide 28
Q
Q
S
R
G2
＆
G1
＆
＆
＆
G3
G4
D
CP
2). 同步D锁存器
触发方式: 正脉冲
特点：只有一个输入端，仅用于锁存数据。
CP D Q n+1
0 Q n
逻辑状态表
1 1 1
1 0 0
0 0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
Qn+1
=D
逻辑函数式
1
0
1
1
1
0
1
1

## Slide 29
3、正边沿触发的D触发器
所谓边沿触发是指触发器的次态仅由时钟脉冲的上升沿或下降沿来到时的输入信号决定，在此以前或以后输入信号的变化不会影响触发器的状态。

## Slide 30
正边沿触发：
时钟脉冲的上升沿来到时有效。
负边沿触发：
时钟脉冲的下降沿来到时有效。
边沿触发器的特点：
边沿触发器的分类：
来一个时钟脉冲，触发器翻转一次且只能翻转一次。

## Slide 31
D
Qn
Qn+1
置 1
置 0
0 1 0
1 0 1
0 0 0
1
1 1 1
0
触发器逻辑状态转换表
正边沿触发的D触发器
符号
Qn+1
跟随 D
Q
Q
SD
RD
CP
D
C1
S
1D
R

## Slide 32
Qn+1=D
特性方程
触发方式：
边沿触发型，且上升沿有效。
正边沿触发的D触发器

## Slide 33
CP
已知正边沿触发D触发器CP和D端的波形，试画出输出端Q的波形。
D
Q
Qn+1=D
0
[例题]

## Slide 34
集成边沿D触发器
CP上升沿触发
注意：CC4013的异步输入端RD和SD为高电平有效

## Slide 35
结 束